Приложение № 2
к решению Городской Думы

города Калуги  
от 29.11.2017 № 237

| 1.1(1) | Содержание дымовых и вентиляционных каналов (за исключением многоквартирных домов, жилые помещения в которых оборудованы газовыми водонагревателями/котлами) | Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засоренных вентиляционных каналов (газоходов): снятие вентиляционной решетки, удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов, установка вентиляционной решетки на место. Определение работоспособности оборудования и элементов систем, отсутствия сверхдоступных вибраций и шума при работе вентиляционной установки. Проверка температурного режима теплых чердаков, прикрытие общего шибера или дроссель-клапана в вытяжной вентиляционной шахте. Испытания на прочность, плотность и обособленность вентиляционных каналов и механического оборудования систем вентиляции. |
| --- | --- | --- |
| 1.1(2) | Содержание дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов, жилые помещения в которых оборудованы газовыми водонагревателями/котлами | Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засоренных вентиляционных каналов (газоходов): снятие вентиляционной решетки, удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов, установка вентиляционной решетки на место. Определение работоспособности оборудования и элементов систем, отсутствия сверхдоступных вибраций и шума при работе вентиляционной установки. Проверка температурного режима теплых чердаков, прикрытие общего шибера или дроссель-клапана в вытяжной вентиляционной шахте. Испытания на прочность, плотность и обособленность вентиляционных каналов и механического оборудования систем вентиляции. Проверка тяги в дымоходе при работающем газовом приборе. |